# 1. Призначення виробу

# Крісло гінекологічне КГ-1МЕ призначене для приміщення на нього жінок при гінекологічних обстеженнях, проведення різних процедур, а також при малих хірургічних втручаннях.

# 2. Технічні характеристики

# 2.1. Габаритні розміри, мм:

# Довжина:

# Найбільша - 1650±10

# Найменша - 100010

# Висота:

# Найбільша - 165010

# Найменша - 80010

# Ширина по ложементів - 90010

2.1.1 Максимально допустиме навантаження на крісло - не більше 150 кг.

2.1.2 Максимально допустиме навантаження на клячник - не більше 30 кг

# 2.2 Угол нахилу спинки від -10 до 90.

# 2.4 Масса крісла не більше – 36 кг.

# 3. Склад виробу і комплект постачання

# 3.1 В комплект входять вироби, перераховані в таблиці 1.

# Таблиця 1

|  | Найменування | Позначення | Кількість в шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Крісло в зборі без знімних частин | АЦЕА.100.01.01 | 1 |
| 2 | Підколінник | АЦЕА.100.01.77 | 2 |
| 3 | Кольпоскопотримач | АЦЕА.100.01.96 | 1 |
| 4 | Інструментальний столик | АЦЕА.100.01.78 | 1 |
| 5 | Чаша з нержавіючої сталі | АЦЕА.100.01.94 | 1* |
| 6 | Інфузійна стійка | АЦЕА.100.01.103 | 1 |
| 7 | Підлокітник для тривалих вливань | АЦЕА.100.01.75 | 1 |
|  | Інструкція з експлуатації | АЦЕА.100.01.01П | 1 |

Примітка: -додаткова комплектація - Посилений вузол для кріплення підколінника

4. Пристрій і принцип роботи

4.1Крісло складається з підстави, сидіння, спинки, підніжки і з знімних вузлів і приладдя.

Підстава крісла суцільнозварне, трубчасте, встановлюється на дві гумові опори і на дві задні регульовані по висоті, які призначені для створення стійкості підстави в разі нерівності поверхні, на яку воно встановлено. На підставу жорстко кріпиться сидіння, до якого рухомо кріпиться спинка. До передньої частини підстави також шарнірно кріпиться відкидна підніжка. Сидіння і спинка являють собою металеві каркаси з укріпленими на них подушками, обтягнутими вінілісшкірою.

Механізм нахилу спинки складається з рухомого штока, що переміщається усередині рухомого шарніра, який через втулку жорстко закріплений до основи і має призматичний зажим з рукояткою. При цьому підйом або опускання спинки на будь-який кут в зазначеному діапазоні проводиться вручну.

4.2.Підколінники встановлюються під втулки затискачів і фіксуються. Підколінники також регулюються по висоті, можуть обертатися навколо вертикальної осі і забезпечені рухомими ложементами які можуть гойдатися відносно горизонтальної осі.

5. Вказівки заходів безпеки

5.1. Перед користуванням знімними пристосуваннями крісла переконайтеся в надійності їх фіксації зажимами. Переконайтеся в надійності фіксації спинки.

5.2. Перевод спинки з одного робочого положення в інше з розміщеної пацієнткою на кріслі робите плавно, без ривків.

УВАГА! Забороняється використовувати підколінники як упори для ніг. Вони призначені для розміщення ніг в підколінних западинах.

Забороняється вставати на кут сходинки щоб уникнути пошкодження оббивки.

6. Підготовка виробу до роботи

6.1 Крісло постачається зі знятими підколінниками.

6.2 Після розпакування і звільнення частин крісла від обгорткового паперу всі нікельовані деталі очистіть від покриваючих їх шару мастила і насухо протріть м'якою ганчіркою; пофарбовані частини промийте теплою водою з милом і протріть сухою ганчіркою.

6.3 Перевірте комплектність.

6.4 Встановіть крісло в робоче приміщення, де воно буде використовуватися.

6.5 Встановіть на місце знімні пристосування і приналежності.

6.6 Зробіть санітарну обробку крісла.

7. Порядок роботи

7.1 Для підйому і опускання спинки відкрутіть затиск обертанням проти годинникової стрілки, встановіть спинку в потрібне положення і зафіксуйте.

8. Технічне обслуговування

8.1 Крісло тримайте в чистоті і регулярно проводьте вологу санітарну обробку.

9. Можливі несправності і методи їх усунення

Несправність:

Не фіксується підколінник

Причина:

Не затягнутий гвинт

Спосіб усунення:

Затягнути гвинт.

10. Транспортування і зберігання

10.1 Крісло в упаковці транспортується закритим транспортом при температурі повітря від мінус 25 до +45 і відносної вологості 90 при температурі +25С.

10.2. Зберігати крісло допускається в неопалюваному приміщенні при температурі -25 до +45 і відносної вологості повітря не більше 98% при температурі +25С. Повітря в приміщенні не повинно містити домішок, що викликають корозію.

11. Гарантії виробника

11.1 Виробник гарантує відповідність крісла вимогам технічних умов при дотриманні умов транспортування, зберігання та експлуатації.

11.2 Гарантійний термін експлуатації 12 місяців з дня продажу, але не більше 18 місяців з дня виготовлення.

11.3 Протягом гарантійного терміну виробник ремонтує крісло і його частини за пред'явленням керівництва по експлуатації за адресою: м. Київ, вул. Північно - Сирецька, 3. ПП «ЗАПОВІТ»

12. Свідоцтво про приймання продукції

Крісло гінекологічне КГ-1МЕ відповідає технічним умовам і визнаний придатним до експлуатації.

Дата випуску_____________________

Серійний номер _____________ № партії ________________

Підпис осіб, відповідальних за приймання (особистий код)

_____________________________

13. Відомості про гарантійний ремонт

Прийнято на гарантійне обслуговування ремонтним підприємством

(Найменування, адреса)

Підпис _________

М.П.

Інструкція із застосування

( дата останнього перегляду 11.12.2017 р.)

Крісло гінекологічне

КГ-1МЕ