10.Транспортування і зберігання

10.1.Крісло в упаковці транспортується закритим транспортом при температурі повітря від мінус 25° до +45° і відносної вологості 90° при температурі +25°С.

10.2.Зберігати крісло допускається в неопалюваному приміщенні при температурі -25° до

+45° і відносної вологості повітря не більше 98% при температурі +25°С. Повітря в приміщенні не повинен містити домішок, що викликають корозію.

11. Гарантії виробника

11.1.Виробник гарантує відповідність крісла вимогам технічних умов при дотриманні умов транспортування, зберігання та експлуатації.

11.2.Гарантійний термін експлуатації 12 місяців з дня продажу, але не більше 18 місяців з дня виготовлення.

11.3.Протягом гарантійного терміну виробник ремонтує крісло і його частини по пред'явленні керівництва по експлуатації за адресою: м. Київ, вул. Північно – Сирецька, 3. ПП «ЗАПОВІТ»

12. Свідоцтво про приймання продукції

_____________________ № _______________________________

Дата випуску_____________________

Серійний номер ___________ партія___________________

Підпис осіб, відповідальних за приймання (особистий код)

_____________________________

М.П.

13. Відомості про гарантійний ремонт

Прийнято на гарантійне обслуговування ремонтним підприємством

(Найменування, адреса)

Підпис керівника підприємства ______________________________________________

М.П.

Інструкція із застосування

( дата останнього перегляду 11.12.2018 р.)

Крісло гінекологічне КГ-3Е

1.Призначення виробу

  - Крісло гінекологічне з електричним приводом призначений для розміщення на нього жінок при гінекологічних обстеженнях, проведення різних процедур, а також при малих хірургічних втручаннях.

2.Технічні характеристики

2.1. Габаритні розміри, мм:

Довжина:

Найбільша - 140010

Найменша - 135010

Висота:

Найбільша - 135010

Ширина по ложементів - 85010

2.2. Зміна кута нахилу від 0 до 45.

2.3.Маса крісла - 77кг.

2.4.Допустиме навнтаження – 150кг.

3. Склад виробу і комплект постачання

3.1.В комплект входять вироби перераховані в таблиці 1.

# Таблиця 1

| № | Найменування | позначення | Кількість в шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Крісло в зборі без знімних частин | АЦЕА.100.01.03 | 1 |
| 2 | Ергономічний тримач ступень | АЦЕА.100.01.93 | 1 |
| 3 | Кольпоскопотримач | АЦЕА.100.01.96 | 1 |
| 4 | електропривод Megamat | MBZ 4000N | 1 |
| 5 | Чаша з нержавіючої сталі | АЦЕА.100.01.94 | 1 |
| 6 | Інфузійної стійкою | АЦЕА.100.01.103 | 1 |
| 7 | Плитка на педаль для керування приводом |  | 1 |
| 8 | Додаткова секція для ніг | АЦЕА.100.01.71 | 1 |
| 9 | М'якою оббивкою підколінник | АЦЕА.100.01.72 | 1 |
| 10 | Підігрів та масаж ложа | АЦЕА.100.01.73 | 1 |
| 11 | Пульт управління підігрівом та масажем | АЦЕА.100.01.74 | 1 |
|  | Інструкція з експлуатації | АЦЕА.100.01.01 | 1 |

Примітка- додаткова комплектація

4. Пристрій і принцип роботи

4.1. Сидіння крісла оснащене електроприводом, що приймає найбільш підходяще положення,

в тому числі Тренделенбург і зворотний Тренделенбург без додаткових зусиль.

Підстава крісла зварне, прямокутної форми має вертикальну похилу стійку. До стійки на горизонтальній осі паралельно кріпиться ложе, яке складається з трубчастого каркаса і має сидіння, спинку, що відкидається і підголовник, а також елементи кріплення для знімних вузлів і допоміжних пристроїв. Завдяки осьового кріплення ложа до основи за допомогою електроприводу, воно може змінювати кут нахилу в певному діапазоні.

На каркасі ложа кріпляться напівтверді подушки сидіння яке складається з двох частин спинки і підголівника та обтягнуте вінілісшкірою.

4.2. Змінні ступні власники і підлокітники встановлюються в кріпильні елементи ложа і фіксуються за допомогою затискачів. Підколінниками регулюються по висоті і можуть обертатися навколо вертикальної осі і забезпечені рухомими модернізованими ложементами, які можуть обертатися відносно горизонтальної осі. Підлокітники регулюються по висоті.

5. Вказівка заходів безпеки

5.1.Перед користуванням знімними пристроями крісла переконайтеся в надійності їх фіксації затискачами.

5.2.Переклад спинки з одного робочого положення в інше з розміщеною пацієнткою на кріслі виконуйте плавно, без ривків. Натисканням руки на пульт.

5.3.При зміні нахилу сидіння, здійснюваного кнопкою підйому, стежте за тим, щоб під сидінням не було столика, під уникнення поломки механізму підйому.

6. Підготовка виробу до роботи

6.1.Крісло поставляється зі знятими підколінниками.

6.2.Після розпакування і звільнення частин крісла від обгорткового паперу всі нікельовані деталі очистіть від покриваючих їх шару мастила і насухо протріть м'якою ганчіркою; пофарбовані частини промийте теплою водою з милом і протріть сухою ганчіркою.

6.3.Перевірте комплектність.

6.4.Встановіть крісло в робоче приміщення, де воно буде використовуватися.

6.5.Встановіть на місце знімні пристосування і приналежності.

6.6.Зробіть санітарну обробку крісла.

7.Порядок роботи

7.1.Для підйому сидіння використовуйте пульт.

8.Технічне обслуговування

8.1.Крісло тримайте в чистоті і регулярно проводьте вологу санітарну обробку.

9. Можливі несправності і методи їх усунення

несправність:

Не фіксується підколінник

Причина:

Не затягнутий гвинт

Спосіб усунення:

Затягнути гвинт.